Centro de tecnología de procesamiento de madera KTC

Dobeles iela 41, Jelgava, LV – 3001, Latvia

Phone: +371 3007582

Fax: +371 3081932

E-mail: ktc@ktc.lv

Requisitos para tratamiento térmico de material para embalaje de madera en cámaras de secado de madera cortada

Términos generales

Los productos de madera no tratados están expuestos a diferentes infestaciones de plagas. La exportación de madera infectada con plagas hacia otros países puede ocasionar peligrosas infestaciones de plagas de la madera en dichas regiones y traducirse en pérdidas a la economía nacional.  Se deben tomar las medidas pertinentes para prevenir la infestación de plagas.  Para exterminar plagas, se puede someter  la madera a tratamiento térmico, tratamiento químico con bromuro de metilo u otras medidas.  El método más común de tratamiento para madera es el tratamiento térmico a temperatura de por lo menos 56º C durante por lo menos 30 minutos.  Éste es el método menos oneroso y de gran efectividad contra las plagas.  Puede llevarse a cabo sólo tratamiento térmico o se le puede incluir durante el ciclo de secado de madera cortada.

Requisitos generales

La compañía deberá cumplir con todos los requisitos que se relacionan con la capacidad de su personal, tecnología, almacenamiento y transporte, registro de flujo de materiales y documentación de control de calidad para obtener certificados y permisos para exportación de madera térmicamente tratada, según la norma NIMF No.15.  Cada compañía deberá obtener certificación de  conformidad con las regulaciones técnicas KTC 001:2003 “Tratamiento térmico de material para embalaje de madera en estufas de secado de madera”.

Equipo técnico

El equipo técnico deberá ser adecuado para el tratamiento térmico de material para embalaje de madera.  La compañía puede utilizar nuevo equipo tecnológico para tratamiento térmico de material para embalaje de madera si tal equipo ha sido aprobado por la Oficina de Certificación del Centro de Tecnología de Procesamiento de Madera.

Capacidad del personal

El personal que opera el servicio de estufas de secado debe ser capaz de dar mantenimiento al equipo técnico que se utiliza para el tratamiento térmico de la madera. El personal responsable del proceso y control de calidad del tratamiento térmico deberá contar con los suficientes conocimientos sobre:

- secado de madera y determinación del contenido de humedad de la misma;

- requisitos y temas técnicos de la norma;

- regularidad de los tratamientos térmicos y otros asuntos sobre el tratamiento térmico de la madera.

El personal de servicio deberá presentar un documento que certifique que ha asistido a un curso de capacitación sobre secado de madera y tratamiento hidrotérmico.

Estufas de secado de madera para tratamiento térmico

Las estufas de secado de madera deberán ser aprobadas por la Oficina de Certificación del Centro de Tecnología de Procesamiento de Madera en conformidad con las regulaciones técnicas KTC 001:2003 “Tratamiento Térmico de Material para Embalaje de Madera en Estufas de Secado de Madera”.

Implementación del proceso y control de tratamiento térmico

La estufa de secado de madera deberá contar con un sistema de control automático y/o con un sistema de medición de temperatura que asegure que habrá disponibilidad de todos los datos sobre el proceso de tratamiento. El sistema de control puede aunarse al sistema de implementación de la estufa de secado.

Los principios de control y de operación del sistema de implementación deberán describirse en las regulaciones técnicas.

Documentos requeridos

Para que el tratamiento térmico y su calidad sean siempre adecuados a la norma NIMF No.15, la compañía deberá contar con los siguientes documentos:

1.	Norma NIMF No.15 (Directrices para Regulación de Materiales para Embalaje de Madera Utilizados en Comercio Internacional)

2.	Regulación No 3. del Ministerio de Agricultura de la República de Latvia.

3.	Regulaciones técnicas KTC 001:2003 (“Tratamiento Térmico de Material para Embalaje de Madera en Estufas de Secado de Madera”)

4.	Regulaciones técnicas para tratamiento térmico de madera

5.	Documentos técnicos de las estufas de secado

6.	Manuales de operación de implementación y sistema de control de las estufas de secado

7.	Registro de calibración de los instrumentos de medición

8.	Protocolos de ciclos de tratamiento térmico

9.	Reportes del ciclo de tratamiento térmico (secado) (impresiones del sistema de implementación)

10.	Tabla resumen de los ciclos de tratamiento térmico

Procedimientos de certificación

Mediante una auditoría, la institución supervisora evalúa que la compañía cumple con los requisitos y las regulaciones de la norma.  Se planifica una visita de auditoría según el convenio bilateral con la compañía.

Durante una visita previa a la auditoría, los expertos de la Oficina de Certificación de KTC hacen una supervisión objetiva de la compañía y de todos los factores que pueden influir en su desempeño.

En el reporte se describen las debilidades que se hayan detectado y se le informa a la compañía sobre las mismas.  La compañía debe resolver las debilidades señaladas antes de la próxima visita de supervisión.

Luego de recibir la compañía el certificado, la institución supervisora la visita dos veces al año para evaluarla.

El sitio web de KTC muestra un listado de las compañías certificadas en Latvia: http://www.ktc.lv o

Directamente en: http://www.ktc.lv/eng/certif.htm

Para más información:

SIA Wood Processing Technology Centre

Dobeles iela 41, Jelgava, LV – 3001

Teléfono: +371 3007582, Fax. +371 3081932

Correo electrónico: ktc@ktc.lv

Sitio web de KTC: http://www.ktc.lv

# Text boxes

Fuente: www.ktc.lv/eng/Heat%20treatment%20ENG.pdf