NORMES INTERNATIONALES POUR LES MESURES PHYTOSANITAIRES

Projet de norme

Approche fondÉe sur des Mesures intÉgrÉes pour les vÉgÉtaux dEstinÉs À la plantation faisant l'objet d’un commerce international

(201-)

| Date de ce document | 29 avril 2010 |
| --- | --- |
| Catégorie de document | Projet de NIMP |
| Stade d'avancement du document actuel | Projet à soumettre aux membres lors de la période de consultation 2010 <0} |
| Origine | Thème du programme de travail: Végétaux destinés à la plantation (y compris le transport, la quarantaine post-entrée et les programmes de certification) |
| Principales étapes | Spécification n°34, mai 2006. Révisée après examen par le CN-7 en mai 2008. Projet envoyé aux membres pour consultation avant le CN d'avril 2010 |
| Notes | Modèle: IPPCStyles, avril 2010. Numéroté ¶. |

TABLE DES MATIÈRES

[1]	INTRODUCTION	4

[2]	Champ d'application	4

[4]	Références	4

[14]	Définitions	4

[17]	Résumé de référence	4

[22]	CONTEXTE	6

[28]	Exigences	6

[29]	1. Facteurs qui influent sur le risque phytosanitaire des végétaux destinés à la plantation	6

[32]	1.1 Facteurs inhérents aux organismes nuisibles qui influent sur le risque	7

[35]	1.2 Facteurs inhérents aux végétaux qui influent sur le risque	7

[39]	1.3 Facteurs inhérents à la production qui influent sur le risque	8

[45]	1.4 Usages qui influent sur le risque	8

[47]	2. Application de mesures d'atténuation des risques	8

[49]	3. Approche fondée sur des mesures intégrées	9

[51]	3.1 Mesures intégrées d'application générale	9

[53]	3.1.1 Autorisation des lieux de production	9

[55]	3.1.2 Exigences relatives au lieu de production	9

[56]	3.2 Mesures intégrées dans les situations à haut risque	10

[58]	3.2.1 Exigences relatives au lieu de production dans les situations à haut risque	10

[61]	3.2.1.1 Manuel relatif au lieu de production	10

[64]	3.2.1.2 Plan de gestion phytosanitaire	11

[67]	3.2.1.3 Spécialiste de la protection des cultures	12

[69]	3.2.1.4 Formation du personnel	12

[71]	3.2.1.5 Examen du matériel végétal	12

[73]	3.2.1.6 Conditionnement et transport	12

[75]	3.2.1.7 Audits internes	12

[79]	3.2.1.8 Documentation	13

[81]	3.2.2 Non-conformité aux exigences relatives au lieu de production	13

[86]	3.2.2.1 Non-conformité critique	14

[88]	3.2.2.2 Non-conformité mineure	14

[91]	4.  Responsabilités de l'ONPV du pays exportateur	14

[93]	4.1  Mise en place de mesures intégrées	14

[95]	4.2  Autorisation des lieux de production	14

[99]	4.3 Contrôle des lieux de production autorisés	15

[101]	4.4 Inspections à l'exportation et délivrance de certificats phytosanitaires	15

[103]	4.5 Communication des informations	15

[105]	5 Responsabilités de l'ONPV du pays importateur	15

[109]	5.1 Procédures de traçabilité	16

[111]	5.2 Audit par l'ONPV du pays importateur	16

[114]	ANNEXE 1: Exemples de mesures de gestion phytosanitaire visant la réduction du risque phytosanitaire pour les végétaux destinés à la plantation	17

[119]	ANNEXE 2: Exemples de non-conformité	20

- INTRODUCTION

- Champ d'application

- La présente norme fournit des directives pour l'élaboration et la mise en œuvre de mesures intégrées de gestion des risques phytosanitaires associés à la production et aux échanges internationaux de végétaux destinés à la plantation (à l'exclusion des semences). Elle souligne les facteurs qui sont importants pour la détermination du niveau de risque associé à certains végétaux destinés à la plantation et à certains lieux de production et pour l'application de mesures correspondant aux risques encourus ainsi que les responsabilités des organisations nationales de la protection des végétaux des pays importateurs et exportateurs.

- Références

- NIMP 2. 2007. Cadre de l'analyse du risque phytosanitaire. Rome, CIPV, FAO.

- NIMP 5. 2009. Glossaire des termes phytosanitaires. Rome, CIPV, FAO.

- NIMP 11. 2004. Analyse du risque phytosanitaire pour les organismes de quarantaine, incluant l'analyse des risques pour l'environnement et des organismes vivants modifiés. Rome, CIPV, FAO.

- NIMP  12. 2001. Directives pour les certificats phytosanitaires. Rome, CIPV, FAO.

- NIMP  13. 2001. Directives pour la notification de non-conformité et d'action d'urgence. Rome, CIPV, FAO.

- ISPM 14. 2002. L'utilisation de mesures intégrées dans une approche systémique du risque phytosanitaire. Rome, CIPV, FAO.

- NIMP  20. 2004. Directives pour un système phytosanitaire de réglementation des importations. Rome, CIPV, FAO.

- NIMP  21. 2004. Analyse du risque phytosanitaire pour les organismes réglementés non de quarantaine. Rome, CIPV, FAO.

- NIMP  32. 2009. Classification de marchandises en catégories selon le risque phytosanitaire qu’elles présentent. Rome, CIPV, FAO.

- Définitions

- {0>Definitions of phytosanitary terms used in the present standard can be found in ISPM 5:2009.<}98{>Les termes phytosanitaires utilisés dans la présente norme sont définis dans la NIMP 5. 2009.<0}

- Résumé de référence

- La présente norme fournit des directives relatives à l'application de mesures intégrées ayant pour but de gérer les risques phytosanitaires posés par les végétaux destinés à la plantation (à l'exclusion des semences), en tant que filière d'entrée et de dissémination d'organismes nuisibles réglementés et de satisfaire aux exigences phytosanitaires de l'ONPV du pays importateur. Les approches fondées sur des mesures intégrées engagent la participation des ONPV du pays importateur et du pays exportateur, et celle des producteurs. Elles reposent sur l'application de mesures de gestion des risques phytosanitaires à l'ensemble du processus de production et de distribution.

- La norme donne des orientations sur deux types de mesures intégrées: les mesures intégrées d'application générale et les mesures intégrées visant les situations à haut risque. La norme précise aussi les exigences concernant l'adoption d'approches fondées sur des mesures intégrées et l'autorisation des lieux de production. Elle comprend des orientations spécifiques sur la non-conformité dans les situations à haut risque.

- Des indications générales sont fournies aux fins de l'identification des risques qui peuvent être associés à certains types de végétaux destinés à la plantation et du classement de ces risques en catégories. Ces risques devraient être pris en compte lors de la détermination de la sévérité des mesures à prendre dans une situation spécifique.

- CONTEXTE

- Plusieurs NIMP consacrées à l'analyse du risque phytosanitaire (ARP) fournissent des indications générales concernant la gestion de ce risque (telles la NIMP 2. 2007, la NIMP  11. 2004, la NIMP 14. 2002, la NIMP 21. 2004, la NIMP 32. 2009). Bien que de telles indications soient valables pour l'ARP appliquée aux végétaux destinés à la plantation, il est généralement admis que le risque phytosanitaire associé à ces derniers, plus élevé que pour d'autres produits végétaux, justifie la formulation d'indications spécifiques supplémentaires. Les conclusions de l'ARP devraient néanmoins être prises en considération pour déterminer les mesures aptes à ramener le risque à un niveau acceptable pour le pays importateur.

- L'inspection à l'exportation des envois de végétaux destinés à la plantation comporte des limites:

Certains organismes nuisibles peuvent être difficiles à repérer visuellement, en particulier lorsque la densité de population est faible.

Les symptômes d'une maladie peuvent être latents ou masqués au moment de l'inspection (en raison, par exemple, de d'utilisation de pesticides, de plantes en dormance au moment de l'expédition ou de l'élimination des feuilles symptomatiques).

Le type de conditionnement et l'état matériel de l'envoi peuvent influencer la rigueur de l'inspection.

Pour de nombreux organismes nuisibles des végétaux, il n'existe pas de méthodes de détection non visuelles utilisables en remplacement ou en complément des méthodes classiques.

- Une approche fondée sur des mesures intégrées de gestion du risque phytosanitaire permet de remplacer ou de compléter les mesures uniques (en particulier les inspections au point d'entrée) afin de satisfaire aux exigences du pays importateur. L'adoption de mesures intégrées de gestion du risque phytosanitaire exige non seulement la participation de l'ONPV du pays exportateur mais encore la participation du producteur à tous les stades de la production des végétaux destinés à la plantation.

- Cette solution permet aussi de mieux gérer le risque associé d'une part aux organismes nuisibles connus qui sont difficiles à détecter lors des inspections à l'exportation ou à l'importation et d'autre part  aux organismes qui sont inconnus de la science ainsi qu'aux organismes nuisibles contaminants qui ne sont pas considérés comme des organismes nuisibles de quarantaine dans le pays d'origine.

- L'application de mesures intégrées peut aussi constituer une solution de rechange à la quarantaine post entrée ou à l'interdiction.

- Exigences

- 1.	Facteurs qui influent sur le risque phytosanitaire des végétaux destinés à la plantation

- Les facteurs décrits aux sections 1.1 à 1.4 ci-dessous devraient être examinés par l'ONPV du pays importateur, lorsque celle-ci effectue une ARP dans le but d'identifier l'assortiment de mesures susceptible de répondre à ses exigences phytosanitaires.

- De même, l'ONPV du pays exportateur devrait tenir compte de ces facteurs lors de l'établissement des mesures applicables aux lieux de production qui participent à une approche fondée sur des mesures intégrées, pour veiller à ce que les végétaux destinés à la plantation répondent aux exigences phytosanitaires du pays importateur.

- 1.1	Facteurs inhérents aux organismes nuisibles qui influent sur le risque

- Les facteurs inhérents aux organismes nuisibles qui devraient être pris en considération sont notamment:

la présence ou non de l'organisme nuisible dans le pays/la zone d'origine

le type d'organisme nuisible (arthropode, champignon, virus, bactérie etc.)

le potentiel d'établissement et de dissémination

le taux de reproduction et le nombre de générations par an

la transmission (vecteur, transmission par greffe, transmission mécanique)

l’aptitude à détecter l'organisme nuisible, même si la population est peu nombreuse

l'existence de mesures de lutte

la gamme des plantes hôtes de l'organisme nuisible

la présence de plantes hôtes dans le pays d'importation

la période de latence

- Le Tableau 1 de l'Annexe 1 donne la gamme des mesures existantes, applicables à la plupart des végétaux destinés à la plantation. Selon le degré d'efficacité, une seule de ces mesures peut être suffisante pour atténuer le risque ou plusieurs d'entre elles peuvent être combinées en une approche intégrée.

- 1.2	Facteurs inhérents aux végétaux qui influent sur le risque

- Aux fins de la caractérisation des risques, les facteurs inhérents aux végétaux à prendre en compte en premier lieu sont les espèces et les zones d'origine. Il existe pour chaque espèce végétale une échelle de risque associée à la forme sous laquelle le matériel est transporté. En règle générale, les types de matériel peuvent être classés comme suit, selon une échelle de risque croissant

cultures de méristème

cultures in vitro

greffons (bourgeons ou rameaux)

boutures sans racines

boutures racinées

végétaux plantés en milieu stérilisé et/ou hors sol

bulbes

plants à racines nues

plants racinés en terre.

- En outre, le risque augmente avec l'âge du fait de l'exposition prolongée des végétaux aux organismes nuisibles potentiels. L'accroissement du risque est également fonction de la taille, la surface d'exposition aux organismes nuisibles étant plus large chez les plants de plus grande dimension, qui sont aussi plus difficiles à inspecter et à traiter. Toutefois, l'âge et la taille ne sont pas toujours corrélés (comme dans le cas de la nanisation artificielle).

- Le Tableau 2 de l'Appendice 1 énumère différentes mesures qui peuvent être exigées par l'ONPV pour divers types de végétaux destinés à la plantation, ainsi que les types et groupes d'organismes nuisibles correspondants. Ces exemples décrivent les mesures les plus couramment utilisées contre les principaux types d'organismes nuisibles associés à ces végétaux.

- 1.3	Facteurs inhérents à la production qui influent sur le risque

- Le mode de production des végétaux destinés à la plantation peut influer sur le niveau de risque. On citera parmi ces facteurs:

la composition du milieu de culture

l'irrigation

les autres conditions de végétation.

- En général, la culture dans la terre présente plus de risques que le recours à un milieu de culture hors sol, parce qu'elle peut favoriser la propagation d'agents pathogènes, d'insectes ou de nématodes. La stérilisation ou la pasteurisation du milieu de culture avant la plantation peuvent contribuer à l'atténuation de ces risques.

- La source d'approvisionnement et la qualité de l'eau d'irrigation peuvent influer sur le risque phytosanitaire. Dans le cas de certains organismes nuisibles disséminés par l'eau, les eaux de surface peuvent être moins sûres que de l'eau traitée ou de l'eau de source provenant d'un puits profond. De même, la méthode d'irrigation peut produire des microclimats ou des conditions favorables à l'établissement et à la dissémination d'organismes nuisibles (par exemple si l'irrigation se fait par aspersion plutôt que goutte-à-goutte).

- D'autres conditions de végétation peuvent influer sur les risques. Elles sont mentionnées ci-dessous selon un ordre de risque croissant:

salles de culture

serres

abris grillagés

culture au champ dans des conteneurs (pots, bacs, etc.)

culture en pleine terre

spécimens de la flore sauvage

- Les surfaces mises en défens, telles que les salles de culture, les serres et les abris grillagés offrent généralement de meilleures conditions pour contrôler le matériel végétal et exclure les organismes nuisibles que lorsque les végétaux sont cultivés en plein champ. Les cultures en pleine terre font généralement l'objet de mesures de lutte culturale ou chimique tandis que l'utilisation de conteneurs remplis d'un milieu de culture stérilisé ou d'une membrane protectrice peut limiter le passage d'organismes nuisibles présents dans la terre. Les spécimens de la flore sauvage, qui échappent à toute forme de traitement phytosanitaire, sont susceptibles de contenir des organismes nuisibles.

- 1.4	Usages qui influent sur le risque

- Les végétaux destinés à la plantation sont classés comme catégorie de produit à haut risque dans la NIMP 32. 2009. Le niveau de risque varie toutefois en fonction de l'usage qui en est fait. Les exemples d'utilisation ci-dessous vont du risque le plus faible au risque le plus élevé.

les végétaux non destinés à la culture continue

les végétaux destinés à la culture continue

les végétaux destinés à la propagation.

- 2.	Application de mesures d'atténuation des risques

- La sévérité des mesures d'atténuation des risques appliquées au lieu de production devrait correspondre au risque phytosanitaire encouru. La gamme des options possibles est modulable, allant de la mesure unique (comme le traitement ou l'inspection) à une approche de gestion intégrée combinant un grand nombre de mesures.

- 3.	Approche fondée sur des mesures intégrées

- Lorsqu'une mesure unique ne suffit pas pour atténuer le risque phytosanitaire, il est possible de recourir à des mesures intégrées. Selon le risque identifié, cette approche peut comporter une gamme d'options possibles, de l'approche de gestion intégrée dont les éléments sont largement applicables à tous les végétaux destinés à la plantation (voir la section 3.1“Mesures intégrées d'application générale”) à une approche comptant des éléments supplémentaires conçus pour faire face à un risque phytosanitaire élevé (voir la section 3.2 “Mesures intégrées dans les situations à haut risque”). Les ONPV peuvent envisager ces options en plus de l'inspection à l'exportation dans le but d'atténuer les risques phytosanitaires.

- 3.1	Mesures intégrées d'application générale

- Lorsqu'une mesure unique ne suffit pas pour atténuer le risque phytosanitaire, l'ONPV du pays exportateur peut autoriser un lieu de production satisfaisant aux mesures intégrées générales applicables à tous les types de végétaux destinés à la plantation.

- 3.1.1	Autorisation des lieux de production

- Le processus d'autorisation des lieux de production souhaitant participer à l'approche fondée sur des mesures intégrées d'application générale devrait inclure les conditions suivantes:

tenue d'un plan de travail à jour du site de production précisant à quel moment, à quel endroit et selon quelles modalités le matériel végétal destiné à la plantation a été produit, entreposé et préparé pour l'expédition (notamment des informations sur les espèces végétales et le type de matériel végétal - boutures, cultures in vitro, plants à racines nues)

conservation, pendant trois ans au moins, des pièces justificatives sur le lieu et les modalités d'achat, d'entreposage, de production et de distribution des végétaux destinés à la plantation.

désignation d'une personne ayant des connaissances pratiques affirmées en matière d'identification et de contrôle des organismes nuisibles, qui fera office de référent pour l'ONPV du pays exportateur

notification à l'ONPV en cas d'observation d'organismes nuisibles pertinents.

Tout manquement aux conditions régissant l'autorisation du lieu de production (non-conformité), qu'il s'agisse des produits ou des procédures, devrait donner lieu à la suspension de ladite autorisation jusqu'à ce que le succès des mesures correctives adoptées soit effectivement constaté.

- 3.1.2	Exigences relatives au lieu de production

Les mesures suivantes peuvent être suffisantes pour satisfaire aux exigences phytosanitaires du pays importateur lorsque l'ARP indique que ces dernières correspondent au risque encouru (par exemple, le matériel végétal d'une espèce objet d'un risque connu et abondamment décrit provenant d'un pays ou d'une zone dont les exportations, documentation à l'appui, sont traditionnellement réputées sûres):

examens visuels des végétaux et des lieux de production, réalisés par du personnel désigné, selon les besoins et à des moments appropriés conformément aux protocoles fournis par l'ONPV du pays exportateur (des compte rendus de tous les examens, contenant notamment la description des organismes nuisibles constatés et des mesures correctives appliquées, devraient être établis).

installation d'un système d'assainissement et d'hygiène

adoption le cas échéant de mesures pour éviter toute contamination des végétaux par les organismes nuisibles pertinents

conformité aux mesures phytosanitaire exigées par l'ONPV du pays exportateur.

Des exigences supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires pour atténuer des risques phytosanitaires spécifiques au lieu de production. L'Appendice 1 donne des exemples de mesures phytosanitaires qui peuvent être exigées par les ONPV pour différents types de matériel végétal destiné à la plantation et pour différents types ou catégories d'organismes nuisibles associés à ces derniers. Les exigences dépendront des végétaux concernés, de la situation dans le pays exportateur et des conclusions des ARP pertinentes. En toute circonstance, la sévérité des mesures appliquées au lieu de production devrait être à la mesure du risque encouru.

- 3.2	Mesures intégrées dans les situations à haut risque

- Lorsque les mesures intégrées d'application générale de la section 3.1 ne couvrent pas la totalité des exigences phytosanitaires de l'ONPV du pays importateur, il peut être nécessaire d'adopter des mesures supplémentaires de gestion des risques, telles que décrites dans la présente section.

- 3.2.1	Exigences relatives au lieu de production dans les situations à haut risque

- Un lieu de production qui sollicite une autorisation à participer à une approche fondée sur des mesures intégrées de gestion phytosanitaire dans les situations à haut risque devrait élaborer un manuel incluant un plan de lutte raisonnée et des informations pertinentes sur les pratiques de production. Une fois que le document a été préparé, mis en œuvre et vérifié afin d'en établir la conformité et que l'ONPV du pays exportateur a établi que les mesures satisfont aux exigences du pays importateur, le lieu de production peut être autorisé par l'ONPV du pays exportateur à exporter des végétaux vers une destination particulière.

- Les sections suivantes fournissent les éléments qui doivent être décrits, mis en œuvre et vérifiés par  l'ONPV du pays exportateur. Toute documentation existante relative à la gestion de la qualité peut aussi être soumise à l'ONPV pour examen.

- 3.2.1.1	Manuel relatif au lieu de production

- Le manuel devrait décrire la totalité des exigences, des éléments et des processus couverts par les mesures intégrées de gestion du risque phytosanitaire pour les végétaux destinés à la plantation. Le manuel devrait être élaboré, mis en œuvre et gardé au lieu de production et approuvé par l'ONPV du pays exportateur. Pour l'exportation de végétaux autres que ceux initialement prévus ou l'exportation vers des pays différents, le manuel devrait être amendé et les sections visées devraient être revues et approuvées s'il y a lieu par l'ONPV du pays exportateur;  la vérification de l'ensemble du programme ne s'impose pas nécessairement.

- Le manuel peut comporter les éléments suivants:

une description de l'organigramme du lieu de production indiquant les rôles et responsabilités du personnel concerné, y compris le nom de la personne désignée comme responsable du fonctionnement technique et/ou le spécialiste de la protection des cultures (voir section 3.2.1.3). L'une de ces deux personnes, au choix, peut remplir les fonctions de chargé de liaison entre l'ONPV et le lieu de production.)

un plan d'activités du lieu de production, tenu à jour (Ce document devrait décrire le calendrier, l'emplacement et les modalités de production, d'entreposage et de préparation des végétaux à l'expédition (notamment des renseignements sur les espèces concernées et le type de matériel, tel que boutures, cultures in vitro, plants à racines nues).

un plan de gestion phytosanitaire (voir section 3.2.1.2) comprenant une description des exigences phytosanitaire des pays importateurs destinataires pour chaque espèce végétale et chaque type de matériel végétal.

une brève description des emplacements de production, d'expédition et de réception.

des procédures de manutention pour le matériel végétal reçu, notamment des procédures de ségrégation

une description des activités sous-traitées

une description des procédures de documentation pour conserver des preuves de la source et de l'origine du matériel de propagation

des copies des formulaires utilisés pour les rapports d'audit interne et des listes de contrôle

une description des modalités de vérification, notamment la périodicité des audits et les personnes désignées comme responsables

des copies des certificats de formation continue des employés et des plans relatifs à la formation

les registres nécessaires pour assurer la traçabilité en amont et en aval des végétaux à partir du lieu de production.

- 3.2.1.2	Plan de lutte raisonnée

- Le plan de lutte raisonnée, inclus dans le manuel, devrait décrire les procédures ou processus approuvés par l'ONPV du pays exportateur et conçus pour prévenir les infestations, éradiquer et contrôler les organismes nuisibles ou les supprimer pour ramener leur population au niveau convenu.

- Le plan de lutte raisonnée devrait comprendre les éléments suivants:

assainissement et hygiène – prévenir l'introduction d'organismes nuisibles dans le lieu de production et en limiter la dissémination, notamment par:

l'élimination périodique des débris de végétaux

la désinfection des outils et du matériel

l'élimination des plantes adventices et du matériel végétal non cultivé

le traitement des eaux

l'hygiène personnelle (lavage des mains, pédiluves, port d'une combinaison de travail ou d'un tablier)

lutte contre les organismes nuisibles – produits, procédures et mesures (voir Annexe 1) pour prévenir et/ou traiter les organismes nuisibles, tels que:

les barrières physiques (écrans, doubles portes)

la désinfection des milieux de culture

l'application de produits de protection des cultures (chimiques, biologiques)

l'élimination des plantes infestées

le piégeage de masse

la régulation climatique

le traitement thermique ou à l'eau chaude

manutention des végétaux provenant de l'extérieur – méthodes de compilation des documents pour la gestion des risques phytosanitaires associés à du matériel végétal reçu, qui décrivent:

les mesures prises pour veiller à ce que tous les végétaux destinés à la plantation qui pénètrent dans le lieu de production soient exempts d'organismes nuisibles réglementés et pratiquement exempts d'organismes nuisibles non réglementés et pour atténuer le risque d'introduire ou de transmettre des organismes nuisibles aux végétaux

les procédures à suivre en cas de détection d'organismes nuisibles

les informations à enregistrer, notamment la date, le nom de la personne qui effectue l'examen, tout organisme nuisible, dégât et/ou symptôme constaté et les mesures correctives éventuellement prises

examen du matériel végétal et des sites de production – méthodes, fréquence et intensité appliquées pour examiner la totalité du matériel végétal présent dans le lieu de production (par examen visuel, échantillonnage, indexage et analyses sérologiques ou autres, ainsi que piégeage), avec mention du nom des laboratoires ayant procédé à l'identification des organismes nuisibles éventuellement détectés.

examen des végétaux destinés à la plantation avant l'exportation – méthodes, périodicité et intensité des examens pratiqués sur le matériel végétal prêt à l'exportation dans les sites concernés

identification et gestion des produits infestés, en décrivant:

les modalités d'identification et de traitement du produit infesté

les mesures prises pour veiller à ne pas expédier du matériel végétal non-conforme

les méthodes d'élimination du matériel végétal détruit, visant à empêcher son accumulation et la dissémination d'organismes nuisibles.

l'enregistrement précis des données concernant l'application de produits pour la protection des cultures et autres mesures de gestion phytosanitaire.

- 3.2.1.3	Spécialiste de la protection des cultures

- Les lieux de production mettant en œuvre des mesures intégrées de gestion du risque phytosanitaire devraient employer un spécialiste ayant une expérience pratique affirmée en matière d'identification et de contrôle des organismes nuisibles. Le spécialiste devrait veiller à ce que les mesures d'assainissement, de suivi des organismes nuisibles et de lutte contre les organismes nuisibles soient mises en œuvre  selon les indications du manuel phytosanitaire et du plan de lutte contre les organismes nuisibles et que l'ONPV du pays exportateur soit dûment informée en cas de détection d'organismes nuisibles pertinents. Cette personne devrait aussi se charger des contacts avec les diagnosticiens éventuellement pressentis pour l'identification des organismes nuisibles.

### 3.2.1.4 Formation du personnel

- Les employés devraient être formés afin de savoir détecter les organismes nuisibles réglementés par le pays importateur et communiquer les informations relatives aux observations d'organismes nuisibles au spécialiste de la protection des cultures.

- 3.2.1.5	Examen du matériel végétal

- Tout le matériel végétal situé dans un lieu de production (y compris les végétaux destinés aux marchés intérieurs et pour la totalité des sites de production) devrait être examiné à échéances régulières par le personnel désigné, selon les méthodes et le degré d'intensité établis.

- 3.2.1.6	Conditionnement et transport

- Les considérations suivantes s'appliquent aux opérations de conditionnement et de transport:

Le matériel végétal devrait être conditionné de manière à prévenir l'infestation ou la réinfestation par des organismes nuisibles réglementés.

Les matériaux d'emballage devraient satisfaire aux exigences du pays importateur

Chaque unité d'un envoi devrait être identifiée de manière que l’on puisse remonter à l'envoi et au certificat phytosanitaire

Les matériaux  et les boîtes utilisés pour conditionner les végétaux devraient être propres, neufs, désinfestés ou décontaminés.

Les moyens de transport sur le lieu de production devraient être examinés et, si nécessaire, nettoyés avant le chargement.

- 3.2.1.7	Audits internes

- Des vérifications internes devraient être effectuées pour veiller à ce que le lieu de production remplisse les conditions décrites dans son manuel phytosanitaire. Ces audits internes devraient surtout vérifier si la documentation et son application répondent aux exigences de l'ONPV du pays exportateur. Par exemple, l'audit interne peut évaluer si le personnel du lieu de production possède les compétences requises pour identifier les organismes nuisibles, lutter contre ceux-ci, et s'acquitter de ses tâches et responsabilités et si la documentation conservée dans le lieu de production est suffisante pour le traçage en amont du matériel végétal, l'étiquetage, etc.

- Les audits internes devraient être effectués par des employés indépendants des personnes directement responsables de l'activité soumise à vérification. Les résultats des audits et tout constat de non-conformité (voir la section 3.2.2 et l'Appendice 2) devraient être enregistrés et présentés à la direction du lieu de production pour examen. Les employés responsables de l'activité objet de la vérification devraient aussitôt traiter les cas de non-conformité relevés par l'audit en adoptant des mesures correctives et veiller à ce que ces dernières soient exécutées efficacement et décrites dans la documentation.

- Si un lieu de production identifie une non-conformité critique, il devrait immédiatement en informer son ONPV par écrit et veiller à ce que les végétaux non conformes ne soient pas exportés. Des mesures correctives devraient être prises immédiatement en coopération avec l'ONPV.

- 3.2.1.8	Documentation

- Une documentation précise et à jour devrait être maintenue et être accessible à la demande de l'ONPV. Les documents de vérification de la conformité avec le manuel phytosanitaire et les exigences de l'ONPV devraient être gardés pendant 3 ans au moins. Les documents devraient inclure la date, le nom et la signature de la personne qui a effectué la vérification et/ou préparé le document. La documentation requise peut comporter entre autres:

les factures, certificats phytosanitaires et autres renseignements prouvant l'origine et l’état phytosanitaire de tout le matériel végétal provenant de l'extérieur

les résultats de l'inspection du matériel végétal provenant de l'extérieur

les résultats des audits internes et externes

la documentation relative aux examens en cours de production, notamment tout organisme nuisible, dégât ou symptôme détecté et les mesures correctives appliquées

la documentation relative aux examens du matériel végétal à l'entrée et à la sortie, notamment le type et la quantité de matériel exporté

les copies des certificats phytosanitaires pour le matériel végétal exporté par le lieu de production

la documentation relative aux mesures de gestion phytosanitaire prises pour prévenir ou contrôler les organismes nuisibles (notamment les méthodes d'application, les produits utilisés, le dosage et la date du traitement ainsi que les résultats obtenus)

l'enregistrement des non-conformités identifiées et des mesures correctives ou préventives prises

la documentation relative à la formation et aux qualifications du personnel.

- 3.2.2	Non-conformité aux exigences relatives au lieu de production

- Une non-conformité se produit lorsque les produits ou les procédures ne respectent pas les exigences phytosanitaires du pays importateur ou les mesures de gestion du risque phytosanitaire en vigueur dans le pays exportateur. La non-conformité peut être détectée au moyen d'audits internes, d'audit conduits ou administrés par l'ONPV ou lors de l'examen du matériel végétal.

- Si l'ONPV constate une non-conformité critique ou identifie des épisodes répétés de non-conformité mineure, ou si le lieu de production n'exécute pas les mesures correctives nécessaires dans les délais spécifiés, la participation du lieu de production à l'approche fondée sur des mesures intégrées devrait être immédiatement suspendue.

- La réadmission du lieu de production ne devrait avoir lieu que lorsque les mesures correctives sont en place et après confirmation, sur la base d'un audit de l'ONPV, que les cas de non-conformité ont été corrigés.

- L'Annexe 2 présente une liste d'exemples de non-conformité critique et mineure.

- 3.2.2.1	Non-conformité critique

- Les cas de non-conformité critique sont des incidents qui compromettent l'approche fondée sur les mesures intégrées dans le lieu de production ou accroissent le risque d'infestation des végétaux destinés à la plantation. Dès leur découverte, l'ONPV devrait immédiatement suspendre l'autorisation d'exporter du lieu de production. La réadmission ne devrait avoir lieu qu'après l'adoption  de mesures correctives et la confirmation de la part de l'ONPV du pays exportateur, sur la base d'un audit,  que les situations de non-conformité critique ont été résolues.

- 3.2.2.2	Non-conformité mineure

- Les cas de non-conformité mineure sont des incidents de non-conformité qui ne compromettent pas immédiatement l'approche fondée sur les mesures intégrées dans le lieu de production. Des mesures correctives devraient être appliquées dans un délai déterminé et validées par l'ONPV. Ces actions correctives peuvent nécessiter une modification des mesures intégrées et devraient inclure des mesures visant à prévenir tout nouvel incident.

- L'ONPV du pays importateur devrait suspendre la participation de la totalité ou d'une partie du lieu de production à l'approche fondée sur les mesures intégrées si plusieurs cas de non-conformité mineure sont identifiés pendant un audit, si la même non-conformité est relevée de manière répétée ou si le lieu de production n'applique pas les mesures correctives requises dans les délais spécifiés. Les exportations devraient être suspendues jusqu'à ce que des mesures correctives soient appliquées avec succès et qu'un audit de l'ONPV du pays exportateur ait confirmé qu’il a été remédié aux cas de non-conformité mineure ont été corrigés.

- 4. 	Responsabilités de l'ONPV du pays exportateur

- L'ONPV du pays exportateur exerce les responsabilités suivantes:

décider la mise en œuvre des approches fondées sur des mesures intégrées en autorisant les lieux de production qui sollicitent la participation à une telle approche

contrôler les lieux de production autorisés

veiller à ce que tous les végétaux destinés à la plantation exportés par les lieux de production autorisés répondent aux exigences phytosanitaires du pays importateur

effectuer ou autoriser des inspections à l'exportation et délivrer les certificats phytosanitaires d'envois sortant des lieux de production autorisés

fournir sur demande des informations appropriées à l'ONPV du pays exportateur

### 4.1 	Mise en place de mesures intégrées

- En établissant les approches fondées sur des mesures intégrées applicables dans les lieux de production, l'ONPV devrait spécifier ses propres  exigences, sur la base des facteurs de risque décrits à la section 1, ainsi que les exigences des pays importateurs en matière de végétaux destinés à la plantation. Elle devrait en outre spécifier les exigences à satisfaire au lieu de production en matière de documentation et de communication.

- 4.2 	Autorisation des lieux de production

- Les exigences générales pour l'autorisation des lieux de production pour lesquelles les mesures intégrées d'application générales suffisent sont décrites à la section 3.1.

- L'autorisation des lieux de production qui souhaitent participer à une approche fondée sur des mesures intégrées pour les situations à haut risque décrites à la section 3.2 devrait reposer sur:

un examen du manuel phytosanitaire et un audit initial sur la documentation au lieu de production pour vérifier sa conformité avec les exigences établies selon les facteurs de risque de sa production

un audit opérationnel dont les objectifs sont de vérifier que:

le lieu de production est conforme aux protocoles, aux procédures et aux normes spécifiés dans son manuel phytosanitaire

la documentation d'appui requise est suffisante, à jour et facilement accessible pour le personnel

la compilation des registres et documents est satisfaisante

les audits internes sont effectués et les actions correctives menées à bonne fin

les procédures en place sont adéquates pour l'identification rapide des problèmes phytosanitaires et la mise en place de mesures appropriées pour garantir que les végétaux destinés à la plantation qui ne remplissent pas les exigences du pays importateur ne soient pas exportés

soit le matériel végétal dans le lieu de production est resté exempt de tous les organismes nuisibles réglementés et pratiquement exempt de tous les autres organismes nuisibles soit, si le matériel a été infesté par des organismes nuisibles réglementés, l'ONPV a été informée et des mesures appropriées ont été prises en vue d'atténuer le risque d'une dissémination future.

- Si les conclusions de l'audit documentaire et de l'audit opérationnel sont satisfaisantes, le lieu de production peut être autorisé par l'ONPV du pays exportateur à exporter des végétaux destiné à la plantation, tels que spécifiés.

### 4.3	Contrôle des lieux de production autorisés

- Une fois l'autorisation délivrée, l'ONPV devrait contrôler le lieu de production, en particulier par le suivi ou la vérification du système de production. La périodicité et le calendrier des activités de suivi et de vérification devraient être déterminés en fonction du rique phytosanitaire et sur la base de l’historique du lieu de production en matière de conformité. Le suivi et la vérification devraient inclure l'inspection des végétaux destinés à la plantation et, le cas échéant, des analyses, ainsi que la vérification de la documentation et des pratiques de gestion en rapport avec l'application des mesures intégrées.

- 4.4	Inspections à l'exportation et délivrance de certificats phytosanitaires

- Les mesures intégrées de gestion du risque phytosanitaire peuvent alléger les besoins d'inspection pendant la période de végétation ainsi que la nécessité d'une inspection approfondie de chaque envoi avant exportation (si l'ONPV du pays importateur donne son accord). Les certificats phytosanitaires sont délivrés conformément à la NIMP 12. 2001. Si le pays importateur l'exige, une déclaration supplémentaire peut être ajoutée aux certificats phytosanitaires mentionnant l'application de la présente NIMP et les éléments spécifiques conformes à la NIMP 12.

- 4.5	Communication des informations

- Sur demande, l'ONPV du pays exportateur devrait communiquer à l'ONPV du pays importateur des informations appropriées pour appuyer l'évaluation et l'acceptation des mesures intégrées retenues.

- 5	Responsabilités de l'ONPV du pays importateur

- Il incombe à l'ONPV du pays importateur de fixer des exigences phytosanitaires à l'importation qui soient techniquement justifiées, et de les communiquer.

- Pour les végétaux produits dans le cadre d'une approche fondée sur des mesures intégrées, une inspection intensive de chaque envoi au moment de l'importation n'est pas toujours nécessaire. L'ONPV du pays importateur peut se contenter d'un suivi des végétaux d'importation produits dans le cadre de mesures intégrées, notamment en testant des échantillons pour la détection d'éventuels organismes nuisibles et en vérifiant que les procédures convenues sont respectées.

- L'ONPV du pays importateur peut:

revoir le programme d'autorisation présenté par l'ONPV du pays exportateur

fournir des observations sur les résultats du suivi effectué par l'ONPV du pays exportateur.

L'ONPV devrait notifier toute non-conformité à l'ONPV du pays exportateur (voir la NIMP 13.  2001).

- 5.1	Procédures de traçabilité

- L'ONPV du pays importateur est encouragée à établir des procédures pour assurer la traçabilité en amont et en aval des végétaux importés dans le cadre d'une approche fondée sur des mesures intégrées et faire en sorte que l'importateur signale à l'ONPV la présence de tout organisme nuisible réglementé et autre organisme nuisible qui ne seraient pas habituels dans cette zone. Ce résultat peut être obtenu par l’intermédiaire d'un système d'enregistrement/autorisation pour les importateurs.

- 5.2	Audit par l'ONPV du pays importateur

- L'ONPV du pays importateur peut demander à l'ONPV du pays exportateur de lui fournir les rapports des audits internes effectués au lieu de production et de ceux conduits par l'ONPV du pays exportateur. L'ONPV du pays importateur peut demander à l'ONPV du pays exportateur d'effectuer une vérification des approches fondées sur des mesures intégrées établies par le pays exportateur. Cet audit peut prévoir l'examen de la documentation, l'inspection des végétaux produits dans le cadre de mesures intégrées accompagnée de tests et, le cas échéant, des visites des sites à condition qu'elles soient justifiées, comme dans les situations à haut risque ou dans les cas de non-conformité (voir la section 5.1.5 de la NIMP 20. 2004 et la NIMP 13. 2001).

- Cet appendice a une valeur documentaire et ne fait pas partie des prescriptions de la norme.

- APPENDICE 1: Exemples de mesures de lutte raisonnée visant la réduction du risque phytosanitaire associé aux végétaux destinés à la plantation

- Tableau 1. Mesures visant la réduction du risque phytosanitaire associé aux végétaux destinés à la plantation,  classées par groupe d'organismes nuisibles

- Le tableau suivant fournit des exemples de différents assortiments de mesures.

|  | Groupe d'organismes nuisibles | Mesures existantes |
| --- | --- | --- |
| 1 | Organismes nuisibles causant des infections latentes ou susceptibles d'être transmis par des végétaux destinés à la plantation asymptomatiques | • Production dans une zone exempte d'organismes nuisibles ou dans un lieu/site de production exempt d'organismes nuisibles • Matériel issu de plantes mères analysées et trouvées exemptes d'organismes nuisibles • Isolement vis-à-vis des sources d'infection (par exemple zone tampon et éloignement physique d'autres plantes hôtes, isolement au moyen d'une serre ou d'un polytunnel, isolement temporaire) • Analyse des échantillons de végétaux pour vérifier l'absence d'organismes nuisibles • Production dans le cadre d'un programme de certification ou de production d'un stock sain couvrant les organismes nuisibles qui présentent un risque pour le pays importateur |
| 2 | Stades visibles des organismes nuisibles et organismes nuisibles causant des symptômes visibles pendant la période de végétation | • Inspection pendant la période de végétation pour vérifier l'absence d'organismes nuisibles ou de symptômes (à intervalles réguliers, par exemple tous les mois pendant les 3 mois précédant l'exportation ou à différents stades de la croissance, s'il y a lieu • Inspection des plantes mères pendant la période de végétation • Inspection après récolte pour satisfaire aux tolérances spécifiées pour les organismes nuisibles (par exemple tolérance à la pourriture du bulbe par les champignons/bactéries) • Applications régulières de pesticides |
| 3 | Organismes nuisibles disséminés par contact | • Production dans une zone exempte d'organismes nuisibles ou dans un lieu/site de production exempt d'organismes nuisibles • Prévention des contacts avec des sources d'infection (par exemple d'autres végétaux) • Mesures d'hygiène pour la manutention des outils et le matériel d'élagage entre les différents lots • Planification des activités pour travailler d'abord sur les végétaux ayant un bon état sanitaire • Utilisation de vêtements et de matériel de protection dans les sites isolés (serres, etc.) • Applications régulières de pesticides |
| 4 | Organismes nuisibles transmis par vecteurs | • Zone et lieu de production exempts de vecteurs • Production dans une zone/un lieu/un site de production exempts [confirmé par le suivi ou les mesures spécifiées ci-dessous] • Isolement vis-à-vis des sources d'infection (par exemple zone tampon et éloignement physique d'autres plantes hôtes, isolement au moyen d'une serre ou d'un polytunnel, isolement temporaire) • Analyse de la terre avant plantation pour vérifier l'absence d'organismes nuisibles ou la satisfaction des tolérances pour les virus présents dans la terre ou les nématodes vecteurs de ces virus • Traitements aux pesticides pour lutter contre les insectes vecteurs des virus (tels que les aphides) |
| 5 | Organismes nuisibles disséminés par le vent | • Production dans une zone/un lieu/un site de production exempts [confirmé par le suivi ou les mesures spécifiées ci-dessous] • Isolement vis-à-vis des sources d'infection (par exemple zone tampon et éloignement physique d'autres plantes hôtes, isolement au moyen d'une serre ou d'un polytunnel) • Applications régulières de pesticides |
| 6 | Organismes nuisibles disséminés par l'eau | • Production dans une zone/un lieu/un site de production exempts [confirmation par le suivi ou les mesures spécifiées ci-dessous] • Utilisation d'eau non contaminée • Désinfection ou stérilisation de l'eau d'irrigation avant usage • Isolement vis-à-vis des sources d'infection (par exemple zone tampon et éloignement physique d'autres plantes hôtes, isolement au moyen d'une serre ou d'un polytunnel, isolement temporaire) |
| 7 | Organismes nuisibles présents dans la terre et en mesure de coloniser la plante | • Production dans une zone/un lieu/un site de production exempts [confirmé par le suivi ou les mesures spécifiées ci-dessous] • Isolement vis-à-vis des sources d'infection (par exemple zone tampon et éloignement physique d'autres plantes hôtes, isolement au moyen d'une serre ou d'un polytunnel, culture sur des plans surélevés, isolement temporaire) • Matériel issu de plantes mères analysées et trouvées exemptes des organismes nuisibles pertinents • Production dans le cadre d'un programme de certification ou de production d'un stock sain • Analyse des échantillons de végétaux pour vérifier l'absence d'organismes nuisibles • Analyse de la terre avant plantation pour vérifier l'absence d'organismes nuisibles, en particulier de nématodes, de champignons et virus transmis par les nématodes |
| 8 | Organismes nuisibles présents dans la terre du milieu de culture accrochée aux végétaux | • Stérilisation du milieu de culture avant utilisation • Utilisation de milieu de culture inerte • Utilisation de milieux de culture hors-sol • Isolement vis-à-vis des sources d'infection, maintien en culture des végétaux de manière à éviter le contact avec la terre (par exemple sur des plans surélevés) • Traitement aux pesticides avant exportation (notamment par trempage ou fumigation) • Lavage des racines pour éliminer le milieu de culture (et rempotage dans un milieu de culture stérile) |
| 9 | Organismes nuisibles présents dans la terre naturelle accrochée aux végétaux | • Production dans une zone/un lieu/un site de production exempts [confirmation par le suivi ou les mesures spécifiées ci-dessous] • Isolement vis-à-vis des sources d'infection (par exemple zone tampon, éloignement physique d'autres plantes hôtes, isolement temporaire) • Analyse de la terre avant plantation pour vérifier l'absence d'organismes nuisibles (en particulier de nématodes et de champignons) • Traitement aux pesticides avant exportation (fumigation) • Lavage des racines pour éliminer la terre (et rempotage dans un milieu de culture stérile) |

- Tableau 2. Mesures visant la réduction du risque phytosanitaire associé aux végétaux destinés à la plantation, classées par type de matériel végétal

| Matériel végétal | Exemples de types d'organismes nuisibles classés par ordre d'importance | Mesures existantes |
| --- | --- | --- |
| Culture de méristèmes et culture in vitro | Maladies virales et pseudovirales, bactéries, champignons, nématodes de la tige, acariens et insectes | • Culture à partir de plantes mères qui ont été analysées et trouvées exemptes des organismes nuisibles pertinents • Culture en milieu stérile sous conditionnement aseptique étanche • Analyse d'échantillons pour vérifier que les végétaux sont exempts d'organismes nuisibles |
| Boutures sans racines | Insectes, virus, bactéries, champignons et autres organismes nuisibles | Voir les groupes 1 à 8 au Tableau 1 • Traitement à l'eau chaude |
| Greffons (bourgeons et rameaux) | Bactéries et virus, insectes et autres organismes nuisibles | Voir les groupes 1 à 8 au Tableau 1 |
| Bulbes | Nématodes, virus, bactéries, champignons, insectes et autres organismes nuisibles | Voir les groupes 1 à 8 et 10 au Tableau 1 Trempage dans l'eau chaude pour éliminer les nématodes des bulbes |
| Plants à racines nues | Nématodes et tout autre organisme nuisible susceptible de s'attaquer à la partie aérienne de la plante | Voir les groupes 1 à 8 et 10 au Tableau 1 |
| Boutures racinées | Nématodes, insectes, virus et bactéries et autres organismes nuisibles | Les mesures dépendent entre autres du risque associé au milieu de culture utilisé Voir les groupes 1 à 8 au Tableau 1 |
| Plants dans leur support de culture | Nématodes et tout autre organisme nuisible susceptible de s'attaquer à la partie aérienne de la plante | Voir les groupes 1 à 9 au Tableau 1 |
| Plants en terre | Nématodes et tout autre organisme nuisible susceptible de s'attaquer à la partie aérienne de la plante | Voir les groupes 1 à 10 au Tableau 1 |

- Cette appendice a une valeur documentaire et ne fait pas partie des prescriptions de la norme.

- APPENDICE 2: Exemples de non-conformité

- Non-conformité critique

- Les exemples de non-conformité critique au lieu de production incluent les situations ci-dessous:

détection d'organismes nuisibles de quarantaine ou d'organismes nuisibles réglementés non de quarantaine (en sus des limites de tolérance) préoccupants pour le pays exportateur ou importateur sur du matériel végétal provenant du lieu de production

les essais de laboratoires et les analyses requis pour identifier les organismes nuisibles ne sont pas effectués ou les procédures ne sont pas suivies correctement

aucune mesure de contrôle visant les organismes nuisibles réglementés n'est effectuée au lieu de production

la présence d'organismes nuisibles réglementés au lieu de production n'est pas notifiée à l'ONPV

des taxons de végétaux non autorisés, des végétaux d'origines non autorisées ou des végétaux ne répondant pas à d'autres exigences phytosanitaires à l'importation sont néanmoins exportés

les noms botaniques des végétaux ne sont pas tous mentionnés correctement dans les documents accompagnant les envois

les mesures de lutte raisonnée ne sont pas enregistrées de manière systématique et précise

les registres relatifs au pays d'origine du matériel végétal ne sont pas maintenus de manière systématique et précise

les mesures correctives prescrites ne sont pas exécutées

les audits internes ne sont pas effectués tels que prescrits

le lieu de production ne possède pas de directeur de programme ou de spécialiste de la protection des cultures qualifié

le manuel phytosanitaire ou les pratiques de gestions phytosanitaires sont modifiés sans une autorisation préalable de l'ONPV

le matériel végétal entrant ou sortant n'est pas examiné

le personnel dûment formé n'est pas assez nombreux

les végétaux destinés à la plantation qui ont été examinés pour l'exportation ne sont pas séparés du matériel végétal non examiné.

- Non-conformité mineure

- Les exemples de non-conformité mineure incluent les situations ci-dessous:

le remplacement du directeur de programme ou du spécialiste de la protection des cultures n'a pas été communiqué à l'ONPV

l'identité du suppléant d'un directeur de programme ou d'un spécialiste de la protection des cultures ne figure pas dans la documentation

les mesures correctives ordonnées par le directeur du programme ne sont pas entreprises en temps opportun

le développement des populations d'organismes nuisibles n'a pas été enrayé

la gestion en matière d'assainissement dans le lieu de production n'est pas assurée

les obligations en matière de documentation spécifiées dans le manuel phytosanitaire ne sont pas respectées

les obligations en matière de formation régulière du personnel ne sont pas respectées

aucune documentation n'atteste de la formation suivie par les membres du personnel participant à la mise en œuvre du manuel phytosanitaire

la liste des employés participant à la mise en œuvre du manuel phytosanitaire n'est pas tenue à jour

les rapports et registres ne sont pas systématiquement signés

les changements pertinents ne sont pas apportés aux listes relatives aux taxons de végétaux produits, à leur emplacement dans le lieu de production et au matériel végétal destiné à l'exportation.

les populations peu développées d'organismes nuisibles ne sont pas détectée et enregistrées

les modifications éventuelles apportées aux pratiques de gestion mentionnées dans le manuel phytosanitaire ne sont pas notifiées à l'ONPV.

# Text boxes

PROJET DE DOCUMENT