consultation des membres : rappel du contexte

Traitement phytosanitaire: NIMP 28:2007 ANNEXE X: Traitement thermique des matériaux d’emballage en bois par chauffage diélectrique

Le Secrétariat de la CIPV a reçu ce traitement à la suite d’une invitation, lancée en 2006, à proposer des traitements pour les matériaux d’emballage en bois. Le Groupe technique sur les traitements phytosanitaires a demandé des informations complémentaires à l’auteur de cette proposition entre 2006 et 2009. L’auteur a fourni les informations demandées et le Groupe technique sur les traitements phytosanitaires a examiné le traitement à sa réunion de 2010, et a recommandé au Comité des normes de l’approuver:

Extrait du rapport du Groupe technique sur les traitements phytosanitaires (réunion de 2010): 17.1.4 Irradiation par micro-ondes des matériaux d'emballage en bois (2007-114) Le Groupe technique a examiné un nouveau document (de Hoover et al., 2010) (2010_TPPT_Jul_84a) présenté à l’appui du dossier relatif à l’évaluation de l’irradiation par micro-ondes des matériaux d'emballage en bois (2009_TPPT_54 et 2007-TPPT-114). Il a jugé ces recherches très convaincantes et a estimé que l’ensemble des questions pour lesquelles il avait demandé des preuves supplémentaires (2009_TPPT_54) avaient été traitées de manière appropriée. Il s’agissait en particulier de questions relatives à la combustion, la sensibilité liée au temps de chauffe, etc. L’efficacité du traitement contre le nématode du pin a été démontrée au niveau Probit 9. Il a été établi que le nématode du pin tolérait mieux la chaleur que le longicorne asiatique, et que l’efficacité Probit 9 n’était donc pas nécessaire pour le longicorne asiatique. Le traitement avait déjà été testé sur le longicorne asiatique (voir à ce sujet les articles de Feming et al.) et son efficacité, démontrée (avec un nombre d’insectes d’environ 300). Le Groupe technique sur les traitements phytosanitaires est parvenu à la conclusion que le traitement du bois par irradiation par micro-ondes (température minimum de 60°C pendant une minute dans toute l’épaisseur du bois) s’était avéré être un traitement efficace contre les organismes nuisibles dont la liste est dressée à l’Annexe I de la NIMP 15:2009, et qu'il devrait être approuvé par le Groupe technique sur les traitements phytosanitaires pour des matériaux en bois d’une épaisseur inférieure à 20 cm. Le Groupe technique sur les traitements phytosanitaires a approuvé le traitement, défini le calendrier, et l’a recommandé au Comité des normes.

Le Groupe technique sur la quarantaine forestière a examiné le traitement à sa réunion de 2010 et a recommandé au Comité des normes de l’approuver.

Extrait du rapport du Groupe technique sur la quarantaine forestière (réunion de 2010): 10.1 État de la situation relative aux nouveaux traitements de la NIMP 15 (2009) [...] Le Groupe technique sur la quarantaine forestière a noté que le Groupe technique sur les traitements phytosanitaires avait reçu sept traitements pour les matériaux d’emballage à évaluer. Le Groupe technique sur les traitements phytosanitaires a évalué ces traitements sur la base des critères établis dans la NIMP 15:2009. Il a recommandé au Comité des normes d’approuver le traitement aux micro-ondes et une partie restreinte du traitement au fluorure de sulfuryle. Le Groupe technique sur les traitements phytosanitaires a recommandé le traitement aux micro-ondes à une température de 60ºC pour une période d’une minute sur du bois d’une épaisseur inférieure à 20cm [...]

En avril 2011, le Secrétariat de la CIPV a renvoyé le traitement devant le Comité des normes, afin qu’il l’approuve et le soumette à la consultation des membres via décision électronique. Le Comité des normes a approuvé le traitement en avril 2011 et a recommandé, à sa réunion tenue en mai 2011, d’en faire une priorité dans le cadre de la consultation des membres en 2011.